Комплекты автоматики котлов Гефест-(1,8...-2.5)-95Шп

Комплект поставки: щит управления; комплект датчиков давления, показывающих приборов, датчиков-реле, механизмов исполнительных типа МЭО; звуковой оповещатель аварии, термосопротивление, диафрагма камерная; пакет эксплуатационной документации.

Комплекты автоматики котлов выполнены на основании требований:

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;

- ПБ10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Основные функции

1. Защита котла, обеспечивающая его останов при отклонении температуры воды на выходе из котла, при повышении давления воды на выходе из котла, при понижении давления воздуха и разрежения в топке; останова шурующей планки;

2. Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии;

3. Ручной дистанционный останов котла;

4. Дистанционный пуск, останов и сигнализация работы электродвигателей тягодутьевых машин, механизмов подачи топлива;

5. Автоматическое регулирование разрежения в топке котла, регулирование давления воздуха и производительности; управление шурующей планкой;

6. Контроль давления воздуха к котлу, температуры воды на выходе из котла, разрежения в топке и перед дымососом, температуры уходящих газов и питательной воды до и после экономайзера;

Типы применяемых приборов, комплектация и цена уточняются при заказе после заполнения заказчиком опросного листа.