Комплекты автоматики котлов КЕ-(4...-10)-14СО

Комплект поставки: щит управления; комплект датчиков давления, показывающих приборов, датчиков-реле, механизмов исполнительных типа МЭО; сигнализатор уровня, звуковой оповещатель аварии, колонка уровнемерная, диафрагма камерная; пакет эксплуатационной документации.

Комплекты автоматики котлов выполнены на основании требований:

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;

- ПБ10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Основные функции

1. Защита котла, обеспечивающая его останов при отклонении уровня воды в барабане котла, при повышении давления пара в барабане, при понижении давления воздуха и разрежения в топке;

2. Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии;

3. Ручной дистанционный останов котла;

4. Дистанционный пуск, останов и сигнализация работы электродвигателей тягодутьевых машин, механизмов подачи топлива;

5. Автоматическое регулирование уровня воды в барабане, разрежения в топке котла; давление воздуха регулируется в ручную;

6. Контроль давления воздуха к котлу, уровня воды и давления пара в барабане котла, разрежения в топке и перед дымососом, температуры уходящих газов и питательной воды до и после экономайзера;

Типы применяемых приборов, комплектация и цена уточняются при заказе после заполнения заказчиком опросного листа.